## Slide 1
五线谱识别 demo 过程复盘
01
传统图像方法识别五线谱
从定位谱线到符头、符杆、连梁、小节线、文字与谱外加线的迭代过程
10
检测到的五线谱系统
50 条 staff line -> 10 组 staff
457
符头
filled 415 / open 42
357
符杆
由符头垂直扫描得到
68
连梁组
stem terminal + slope group
最终示例目录
D:\PyCharmPojects\Staff\outputs\traditional_omr_demo_lg2267728_v18
目标：证明传统 OMR pipeline 的可解释性，并把每次错误暴露出来，逐步收敛规则。
本 PPT 总结当前 demo 的方法、参数、问题和 v18 结果；不是神经网络方案。

## Slide 2
Traditional OMR demo
02
最初的处理思路
先把乐谱变成可计算的几何框架，再识别符号。
核心假设：五线谱线等间距、长直、成组出现；符头落在谱线或线间的半格位置。
原始输入片段
二值化后片段
用户给出的顺序思路
先扫水平长线，估计 staff space。
由任意一条谱线向上下扩展，验证五线谱小整体。
重复定位全页 staff，并找谱号、换行。
再按半格音高网格扫描符头、符杆、连梁、休止符与文字。
我们实际落地的原则
所有识别结果都必须可视化：框、中心点、权重范围。
先做强几何：staff / stem / barline，再处理弱符号。
每次误检都转化成屏蔽、复核或候选补充规则。
JSON 作为中间结构，再重构出可检查图像。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 3
Traditional OMR demo
03
Pipeline 总览
一条传统 OMR 规则链：先定位坐标系，再做符号级判断。
每个阶段都输出 JSON 与可视化，用来定位下一轮问题。
01
二值化
Otsu + 偏移阈值，把谱面压成黑白 mask。
02
谱线定位
水平投影找长直线，聚成 5 条一组的 staff。
03
干扰屏蔽
谱号、升号、文字区域、长横线先排除。
04
符头候选
半格音高网格 + 黑色投影补候选。
05
结构识别
符杆、小节线、加线、连梁、休止符。
06
JSON 重构
从 detection_result.json 画重构图与 PDF。
关键设计：几何定位和符号分类分离。先固定 staff coordinate，再让后续规则只在局部坐标里工作。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 4
Traditional OMR demo
04
谱线和 staff space 是整个识别的坐标系。
先通过水平投影找到长直线，再用等距关系聚成 staff。
这一步决定后续所有 pitch_step、ledger line、符头采样框大小。
核心超参数
二值阈值：min(212, max(170, Otsu + 35))；本页阈值 174。
谱线候选：行投影 > max(width * 0.22, p99.5 * 0.62)。
staff space：谱线 y 差分的众数/中位数；本例 16.75 px。
staff 聚类：连续 5 条线，间距误差 <= max(2.4, space * 0.22)。
50
staff_line_candidates
每组 5 条线
10
staves
钢琴大谱表上下各 5 组
16.75
staff_space
所有局部窗口都按它缩放
46
barlines
垂直长线基于 staff 范围识别
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 5
Traditional OMR demo
05
符头识别从一个可解释的权重图开始。
每个候选中心都套三层椭圆 mask：外圈、本体、中心孔洞。
先判断“像不像符头”，再判断 filled/open。
符头权重图示意
surround
outer body
inner/core
必要超参数
符头半径：rx = max(5, round(space * 0.78)); ry = max(4, round(space * 0.50))。
内核：inner = rx * 0.50, ry * 0.48；core = rx * 0.34, ry * 0.30。
音高候选：top_line + pitch_step * space / 2；范围 step -10 到 18。
横向扫描步长：step_x = max(2, round(space / 4))。
空心分数：0.72 * ring + 0.30 * hole_bonus - 0.22 * surround。
最初问题：只靠固定 x 网格会漏掉贴近符杆/连梁、被谱线切开的符头；只看去谱线图又会把实心误判为空心。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 6
Traditional OMR demo
06
第一轮 demo 暴露的问题：符号之间互相污染。
传统方法最大挑战不是单个符号，而是局部形状重叠。
升号、文字、符杆、连梁、谱线都会改变局部黑色分布。
按顺序遇到的问题
连音/连梁没有被识别：两个八分音符组合没有结构化。
休止符缺失，且实心符头容易被误判为休止符。
小节线、谱号没有明确输出到 JSON 和重构图。
谱外音缺少 ledger line 推断，无法定位超出五线谱的音。
升号被当作符头；英文 To Coda 被当成音符或 accidental。
大量实心符头被判成空心符头。
示例：文字与升号需要先从符头候选空间里剥离
处理原则：发现误检后，不直接调一个阈值；先判断它属于“候选源错误、分类规则错误、还是前处理误伤”。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 7
Traditional OMR demo
07
迭代时间线：每一轮都是一次错误分类归因。
把“看起来识别错了”拆成候选、屏蔽、结构分组、复核四类问题。
版本
修正主题
方法
结果
v1-v7
基础几何
谱线、staff、符头、符杆、barline、rest 初步规则
能跑通，但符号互相污染明显
v8
连梁分组
beam_links 按斜率一致性和连续符杆合并 beam_group
两三个八分音符一组更清晰
v9-v11
谱号/加线
clef_bbox + ledger_lines；重构图绘制 G/F 与加线
谱外音开始可视化
v12-v14
升号和文字
accidentals/text_regions 先检测再屏蔽
升号不再进入符头；To Coda 输出到 JSON
v15
权重图调试
把符头本体、inner/core、surround 全部画出来
发现漏检发生在候选生成阶段
v16-v17
候选补全
固定网格 + 音高带黑色投影补中心；NMS 合并
补上漏检，但控制重复候选
v18
实心复核
分类时同时看去谱线图和原始二值图
filled/open 从 298/159 修正到 415/42
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 8
Traditional OMR demo
08
连梁的改进：先找符杆，再用终端点连线。
用户强调的斜线逻辑被落成 beam group。
不直接猜八分音符，而是从符杆端点出发，检测斜线 corridor 是否命中。
方法示意
1. stem terminal
2. slope corridor
关键规则
每个符头垂直扫描，找符杆 x、y0、y1、direction。
取符杆终端点：up 用 y0，down 用 y1。
两两终端点之间建立 line corridor，计算 hit_ratio 和 density。
beam link 通过阈值：hit_ratio >= 0.58 且 density >= 0.16。
连续符杆 + 斜率差 <= 0.22 合并成 beam group。
v18 结果：beam_links = 141，beam_groups = 68。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 9
Traditional OMR demo
09
非音符符号先剥离，否则一定污染符头检测。
升号、文字、休止符、小节线都不能和符头共用同一套局部黑度规则。
这一轮从“检测符头”变成了“先定义非符头区域”。
可视化约定
粉色：accidental bbox；蓝色：text region bbox；黄色：rest bbox；橙色：barline。
改进方法
accidental：组件宽高按 staff space 归一化，优先识别 sharp/natural。
文字：按同一 baseline 聚类组件，并用轻量模板识别 To Coda / 8va / al Coda。
符头检测前：note_mask = cleaned & ~long_run & ~accidental_mask & ~text_mask。
休止符检测前：排除 notehead-like、stem-near、beam-group-near、barline-near 组件。
小节线：在 staff y 范围内找垂直长 run，min_len = 3.55 * space。
v18 结果：accidentals 21，text_regions 5，barlines 46，rests 9。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 10
Traditional OMR demo
10
谱外音：先定位符头，再找 ledger line。
超出五线谱外的音不能靠 staff 内部 5 条线推断。
解决方法是沿 staff space 向上/下扩展短横线检测。
推断逻辑
如果 note.y < staff.y0 - 0.45 * space，则进入 above ledger 检测。
如果 note.y > staff.y1 + 0.45 * space，则进入 below ledger 检测。
从最近的 staff 边界开始，每隔 space 扫一条短横线。
横线需穿过符头 x 附近，并满足长度 0.75 * space 到 3.0 * space。
输出 LedgerLine: staff, note_index, bbox, side, line_number, score。
示意
line_number = 1,2,3 ...
v18 结果：ledger_lines = 288。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 11
Traditional OMR demo
11
漏检问题：固定网格不够，必须补候选。
v15 的权重图让漏检点变得清楚：很多符头没有进入候选集合。
解决方法：固定 x 网格 + 音高带黑色投影质心。
v18 符头权重图：橙色 surround，红色 filled，青色 open，紫色 inner/core
候选补全规则
每个 pitch_step 仍然按 step_x = space / 4 扫描。
同时取 cy ± 0.72 * space 的水平带。
对该带黑色像素做 x 投影，找连续 run。
run 宽度需要在 0.26 * space 到 3.2 * space。
以投影加权质心补充候选中心，并做 NMS。
v16 过宽导致 759 个符头；v17 收紧后回到 457 个。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 12
Traditional OMR demo
12
实心被判空心：根因是 staff-line removal 误伤中心。
去谱线图用于候选检测很好，但不能单独用于 filled/open 分类。
v18 的修正是同时看 cleaned mask 和 raw binary mask。
诊断数据
v17 open 候选：cleaned core 约 0.00-0.14，但 raw core 通常为 1.00。说明符头中心不是空，而是被擦谱线挖掉。
v18 复核规则
raw_core >= 0.68, raw_inner >= 0.58, raw_outer >= 0.62。
且 raw 与 cleaned 的 core/inner 差值 >= 0.42，则判为擦线误伤。
输入样例: lg-2267728-aug-beethoven--page-2.png | 输出: traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 13
Traditional OMR demo
13
当前 v18 结果：符号层已经可解释输出。
JSON、叠加图、重构图和 PDF 都来自同一套 detection_result。
这页用于给他们展示最终例子的识别效果。
overlay
notehead weights
reconstructed
457
noteheads
filled 415 / open 42
357
stems
vertical run
288
ledger lines
outside-staff support
68
beam groups
slope groups
46
barlines
vertical long runs
5
text regions
To Coda / 8va
output: D:\PyCharmPojects\Staff\outputs\traditional_omr_demo_lg2267728_v18

## Slide 14
Traditional OMR demo
14
结论：传统方法可解释，但需要持续把误差变成结构约束。
当前 demo 已经能完整展示从图像到 JSON 再到重构图的链路。
下一步如果要从 demo 走向可用 OMR，需要把规则工程化并引入评测集。
已经解决
staff 定位和 staff space 估计。
barline、clef、ledger line 可视化输出。
beam link -> beam group 分组。
accidental/text 先屏蔽，避免误入符头。
raw mask 复核 filled/open。
仍有限制
谱号类型当前仍有顺序推断成分。
文字识别是模板级，不是完整 OCR。
重叠和密集和弦还需要更强的组件拆分。
休止符、装饰音、力度记号规则还不完整。
缺少标注数据上的 precision/recall 评估。
建议下一步
把每类符号输出成标准标签和 bbox。
为 Hugging Face polish-scores 建小评测子集。
每轮参数调整记录 confusion cases。
逐步加入 OCR / 模板库 / 小模型做辅助。
最终输出 MusicXML 或中间可编辑格式。
汇报重点：这不是一次性调参，而是一个可复现的排错链条：图像假设 -> 规则实现 -> 可视化暴露错误 -> 规则归因 -> 再验证。
最终 PPT 同目录下保留 artifact preview；v18 结果目录可直接现场打开演示。